Název úlohy: Trigonometrické určování výšek

Zadání:

- Určete souřadnice excentrického stanoviska, souřadnice bodu 230 a jeho nadmořskou výšku.

- Zjistěte nadmořskou výšku prahu kaple.

Návod k pracovnímu postupu:

ad a) každý student použije vlastní měření

1.	Vyhotovte observační plán (jako podklad možno využít kopii SMO5 – společná pro všechny úlohy).

2.	Do 100m od bodu zvolte stanovisko stroje a zaměřte osnovu směrů na známé body ve 3 skupinách teodolitem Theo 010.

3.	Zaměřte svislé úhly na známé body (vzdálené i blízké).

4.	Vyhotovte observační náčrt podle skutečně provedeného měření.

5.	Zaměřte vzdálenost (tachymetricky) excentrického stanoviska od bodu 230 a vodorovný úhel (centrační prvky).

6.	K určení nadmořské výšky bodu 230 změřte svislý úhel a výšku cíle.

7.	Zápisníky adjustujte.

8.	Vypočtěte souřadnice stanoviska minimálně ze tří různých platných kombinací (2 kombinace do zápisníku protínání zpět a jedna pomocí Collinsova bodu). Dále vypočtěte minimálně ze tří platných kombinací trigonometricky výšku bodu 230. Výsledky uveďte přehledně v závěru.

9.	Kontrolně vypočtěte souřadnice bodu 230 a porovnejte s danými souřadnicemi (tabulka v závěru TZ)

ad b) každý student zaměří vlastní základnu

- V okolí kaple zvolte základny.

- Zaměřte potřebné vodorovné a svislé úhly, délky základen.

- Vypočtěte nadmořskou výšku prahu kaple. Výsledek uveďte v závěru.

Obsah úlohy:

a)	každý vypracuje: technickou zprávu, zápisníky měření (2.18, 2.19), observační plán a náčrt, seznam souřadnic a výšek použitých bodů, výpočet excentrického stanoviska protínáním zpět, trigonometrický výpočet nadmořské výšky centrického stanoviska

b)	každý vypracuje: technickou zprávu, zápisník měření (4.05), trigonometrický výpočet nadmořské výšky prahu kaple

Výpočty obou částí úlohy je nutné provést a odevzdat na souvislé praxi.