Výkresy ve stavebnictví 	(stav k 1.7. 2004)

- Druhy výkresů: půdorysy, řezy, pohledy, detaily a situace

- Měřítka: půdorysy, řezy a pohledy 1:50 nebo 1:100 (detaily 1:20, 10, 5, 2, 1), situace 1:200, 1:500 nebo 1:1000 (měřítko uvádíme v názvu výkresu)

- Popis: 	Půdorys v měřítku 1:50 – 1. nadzemní podlaží
		Svislý řez A-A
		Zámek Nečtiny – jižní pohled

- Rozměry v půdorysu a řezech uvádíme v mm a orientujeme ve dvou vzájemně kolmých směrech

- Ve svislém řezu se vodorovné kóty neuvádějí (a prahy se nekreslí)

- Výškové úrovně uvádíme v m

- Výška písma kóty (pro měřítka 1:50 nebo 1:100) 2,5 - 3,5 mm,
tloušťka čáry viz. grafické znaky

- Tloušťka čar (možné kombinace pro měřítka 1:20, 1:50, 1:100 nebo 1:200)

| doporučené měřítko | 1:20 | 1:50 | 1:100 | poměr tloušťky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tenká | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 1x |
| tlustá | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 2x |
| velmi tlustá | 1,0 | 0,7 | 0,50 | 4x |
| grafické znaky (např. kóty) | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 1,4x |

- Typy čar:

Plná čára – velmi tlustá: viditelné obrysy prvků v řezu – tj. konstrukce, které protínají řezovou rovinu (např. obvodové zdivo)

Plná čára – tlustá: viditelné obrysy prvků v pohledu pod (za) řezovou rovinou 
a zobrazení dveří, oken, schodů, apod.

Plná čára – tenká: vynášecí a kótovací čáry, odkazy, výstupní čára schodiště, 
šrafování (pokud je použito)

Čárkovaná čára – tlustá: zakryté obrysy pod (za) řezovou rovinou

Čerchovaná čára – tlustá: obrysy viditelných prvků nad (před) rovinou řezu, vyznačení řezu v půdorysu (vně kresby)

Čerchovaná čára – tenká: vyznačení řezu v půdorysu (uvnitř kresby)

Čerchovaná čára se dvěma tečkami – tlustá: obrysy zakrytých prvků nad (před) řezovou rovinou

Čerchovaná čára se dvěma tečkami – tenká: sklopené řezy (stropem nebo podlahou)

- Příklady:

| dveře: - bez prahu | - s prahem |
| --- | --- |
| - dvoukřídlové |
| okno: |  |
| označení řezu v půdorysu: | označení řezu v pohledu: Svislý řez A-A Svislý řez B-B |
| označení výškové úrovně v pohledu: | výšková úroveň podlahy v půdorysu: |