Název úlohy: Zaměření stavebního objektu

Zadání:

- Proveďte měřické práce a snímkování pro vyhodnocení pohledu průčelí stavebního objektu metodou jednosnímkové fotogrammetrie.

- Vyhotovte stavební výkresy (půdorys a svislý řez) určeného prostoru v měřítku 1:50 nebo 1:100.

Návod k pracovnímu postupu pro první část úlohy:

Volba vlícovacích bodů:

8-12 bodů (min. 4) pro každou rovinu překreslení (snímek), leží v rovině překreslení, umístěné v rozích a další rovnoměrně na objektu, viditelné a snadno rozpoznatelné na objektu i snímku

Geodetické zaměření:

volba základny, délka základny (2x na mm), určení nadmořské výšky hlav kolíků nivelací, výška stroje, vyhotovení náčrtů a detailů umístění vlícovacích bodů, dvojí nezávislé zaměření vlícovacích bodů a zápis měření (typ úlohy 1), určení indexové chyby stroje, dvě kontrolní míry: mezi vlícovacími a podrobnými body (záznam do náčrtu)

Snímkování:

osa záběru směřuje do středu objektu, je k němu kolmá a pokud možno i vodorovná, největší výstupky mají ležet uprostřed snímku, pro snímkování využíváme jen krajní polohy optického zvětšení obrazu (zoom), vhodnější je malý obrazový úhel, pozor na zákryty (u vlícovacích i podrobných bodů), vhodné je rozptýlené světlo (nevznikají ostré, tmavé stíny)

Vyhodnocení snímků a kresba pohledu průčelí bude provedena po návratu do školy.

Pomůcky (je možno použít):

2x teodolit Zeiss Theo 010
	nebo elektronický teodolit PREXISO T. O. 2 a stativy

nivelační přístroj, stativ, lať, podložka

3x kolíky, pásmo, dvoumetr, ruční dálkoměr Leica DISTO,
	digitální zrcadlovka OLYMPUS E-500

Obsah úlohy:

a)	každý vypracuje: technickou zprávu pro první část úlohy, detaily umístění VB s popisem (4.43)

za skupinu: zápisníky měření (4.57, 3.39), adjustovaný náčrt (A3)

b)	každý vypracuje: stavební výkresy (půdorys a svislý řez)